|  | Atenţie ! |  |
| --- | --- | --- |
|  | Artificiile prezintă pericol incendiar. Productele primite în rezultatul arderii pot influenţa dăunător asupra oamenilor şi mediului ambiant. Înainte de a fi folosite, studiaţi atent instrucţiunile şi măsurile de securitate indicate pe ambalajul produsului şi în memoratorul dat. |  |
| Se interzice: |
| 1. Folosirea articolelor pentru focuri de artificii de copii sau lăsarea artificiilor fără supraveghere; 2. Aducerea în stare de funcţionare a produselor care au defecte vizuale; 3. Înclinarea asupra produselor, în timpul aducerii lor, în stare de funcţionare; 4. Aducerea în stare de funcţionare a produselor, în apropierea unor obiecte cu risc ridicat de incendiu, spitale, şcoli-internate, lansarea din mînă, de pe acoperişul casei sau de pe balcon; 5. Dezmembrarea, modificarea constructivă sau utilizarea în alte scopuri; 6. Aruncarea în fiinţe vii a articolelor pentru focuri de artificii, aduse în stare de funcţionare; 7. Utilizarea articolelor pentru focuri de artificii de persoane aflate în stare de ebrietate sau sub influienţa substanţelor psihotrope, narcotice sau pastile medicale care influienţează negativ asupra reacţiei adecvate realităţii; 8. Fumatul sau focul deschis în locul depozitării sau pregătirii de folosire a artificiilor; 10. Folosirea focurilor de artificii în perioada de noapte de la 22.00 pînă la 7.00. Încălcarea acestei restricţii aduce la responsabilitatea administrativă conform legislaţiei; 11. Amplasarea spectatorilor la o distanţă mai mică decît distanţa de securitate, indicată pe produs; 12. Apropierea spre produsul care nu a funcţionat normal mai devreme de 15 minute; |  |
| Reguli generale |
|  | Produsul procurat corespunde cerinţelor de securitate și inofensivitate, aparţine articolelor pentru focuri de artificii cu destinaţie uzuală şi în conformitate cu p. 5.1. SM GOST R 51270:2005 se comercializează liber populaţiei, iar operaţiunile de manipulare cu ele nu necesită cunoştinţe şi deprinderi speciale. Conform Hotarîrii Guvernului nr. 922 din 31.12.2009, produsele pirotehnice nu se supun certificarii obligatorii si nu trebuie sa fie insotite de certificate de conformitate. Localul unde se va efectua tragerea trebuie să asigure condiţia, ca în raza de securitate îndicată pe produs să nu fie obstacole, copaci sau alte obiecte. Îndepliniţi particularităţile produsului procurat, indicate mai jos. Eliberaţi şi pregătiţi fitilul de aprindere. La distanţa mînii întinse aprindeţi fitilul de aprindere şi îndepărtaţi – vă imediat, mergînd accelerat (nu fugiţi !) la distanţa de securitate. |
| Particularităţile aducerii în stare de funcţionare a bateriilor de artificii |
|  | Amplasaţi produsul cum este indicat pe ambalaj, vertical, pe o suprafaţă tare şi netedă. Pentru asigurarea securităţii în utilizare, îngropaţi în sol sau dispuneţi în jurul corpului, sol, zăpadă, etc., pe ½ din înălţimea corpului produsului, ridicînd stabilitatea lui pentru excluderea răsturnării la tragere. Pentru amplasarea corectă a spectatorilor şi îndeplinirea distanţelor de securitate frontale și laterale, fiţi foarte atenţi la folosires bateriilor de tip “FAN”, deoarece ea funcţionează avînd efectul “cozii de păun”, cum este prezentat pe desen. |  |
| Particularităţile aducerii în stare de funcţionare a rachetelor |
| Pentru folosirea rachetei cu beţişor-stabilizator, întroduceţi beţişorul vertical într-o sticlă cu gîtul îngust sau într-o ţeavă din hîrtie sau din metal (fiind îngropate de nădejde în pămînt sau prinse de un ţăruş) pe lungimea de nu mai puţin de 1/3 din lungimea beţişorului-stabilizator. Beţişorul rachetei trebuie să fie întrodus liber. Se intrezice legarea beţişorului de oarecare obiecte sau îngroparea lui în sol. După explozia rachetei la înălţime, beţişorul-stabilizator cade pe pămînt. La rachetele mari stabilizatorul menţionat are o greutate sporită, deaceia, funcţionarea lor trebuie să fie la o distanţă sporită de la spectatori, luînd în calcul direcţia şi viteza vîntului. |  |
|  | Particularităţile aducerii în stare de funcţionare a candelelor (focurilor) romane |
|  | Instalţi vertical produsul, cu fitilul în sus, legînd-ul de un ţăruş îngropat în pămînt sau întroduce-ţi candela într-o ţeavă din metal sau îngropaţ-o în pămînt sau în zăpadă presată pe o lungime nu mai mică de o 1/3 din lungimea candelei. |
|  | Particularităţile aducerii în stare de funcţionare a fontanelor sau vulcanelor |  |
|  | Instalţi vertical produsul, cu fitilul în sus, cum este indicat pe ambalaj şi aprindeţi fitilul. Nu folosiţi în încăperi, fontane sau vulcate destinate pentru funcţionare în aier liber. |  |
|  | În caz de arsuri sau traume, anunţaţi ambulanţa de urgenţă la telefonul 903, iar în cazul incendiului, comunicaţi pompierilor la telefonul 901. Înainte de a folosi artificiile, apreciaţi situaţia antiincendiară, executaţi cerinţele de securitate indicate pe ambalaj şi în memoratorul dat şi acest artificiu va aduce Dvs. bucurie şi o dispoziţie plăcută. Vă mulţumim pentru alegerea Dumneavoastră ! |  |

Cu întrebări, petiţii şi propuneri vă puteţi adresa în Asociaţia Patronală a Pirotehniştilor şi Armurierilor „ARMURIERUL” din Moldova: MD2021, мун. Кишинэу, ул. Друмул Виилор 79, моб. 069.335.873,

http://www.armurierul.org    e-mail: info@armurierul.org